## Slide 1
直接移除掉csist chip buffer 跟對應的走線,
RX i/q測試pin放在靠FMC那端，因為我們最後也是要從那邊來取樣．
把LO POWER DIVIDER 移過去CSIST CHIP BUFFER, 請檢察 LO power divider需不需要用 terminal resistor. 檢查一下???? 因為power divider 需要50ohm load
針對測試Pins(GND/V1.7 etc), 打一下簡短縮寫silkscreen, 信號的部分要不放縮寫，要不編號給出打出頭尾(Like: 1,2,…,10pin: 就頭尾打1,10)
有些元件silkscreen很亂, 可以用最小字體，但讓出空間給test pins silkscreen
主晶片RF端, 放幾個小的vdd1.7 BYPASS Cap. 其他的有空間也放一顆小的
主晶片RF端, VDD1.7細線加粗
VDD1.7 主晶片左右兩個wirebond pad不用那麼大顆, 購打就可
LO ref. 線要shield
Temp sensor移到上面，vias就可以移到temp sensor處
主晶片周圍，solid metal ground的邊界擺gnd vias; 特別是天線那邊
信號--(測試pin/mcu pin)的那個via應該靠近測試pin. 減少經過power IC的走線 (建議使用1D25粉紅層.) 跟降低mcu output inductance.
Vdd/gnd要用銅鎖的區域清空表面元件

## Slide 2
1. LO power divider output應該是要掛兩個終端電阻, 而不是單一顆電阻跨接在output1/2
2. FTCC connector可否增加pin數來囊跨新的四個baseband signal?建議可以跟 柯承勇他們用同一顆
3. 晶片的1.8vsupply line還是要粗一點, 可以的話還是盡量用bypass cap.
4. Gnd planes 找空間上下short. 特別是高頻區, 或dangling ground metal